## Slide 1
Bursa Uludağ Üniversitesi
Reinforcement learning ile Otonom Araçlarda
Yol Planlama ve Karar Verme

## Slide 2
Sunumu Hazırlayanlar
Dina Veladika 032290152
Mahsa omidvar 032290146

## Slide 3: Sunumun İçeriği
Giriş
Otonom Araçlarda Yol Planlama
Karar Verme Süreci
Reinforcement Learning Temelleri
RL Algoritmaları ve Otonom Araçlarda Kullanımı
RL ile Yol Planlama Yaklaşımları
RL'nin Otonom Araçlarda Kullanım Örnekleri
Zorluklar ve Gelecek Çalışmalar
Sonuç ve Değerlendirme

## Slide 4
Giriş
1

## Slide 5: Giriş
Otonom araç teknolojileri her geçen gün gelişiyor ve bu alandaki en büyük zorluklardan biri, araçların güvenli, verimli ve akıllı bir şekilde hareket edebilmesini sağlamak. Otonom araçlar, çevrelerini algılayarak trafik kurallarına uymalı, beklenmedik durumlara hızlıca tepki verebilmeli ve yolculuklarını en iyi şekilde tamamlamalıdır.Bu noktada yapay zeka, özellikle de Reinforcement Learning (RL) gibi deneyim temelli öğrenme yöntemleri önemli bir rol oynuyor. RL, bir sistemin karşılaştığı durumlara göre deneyim kazanarak en iyi hareketi belirlemesini sağlayan bir makine öğrenmesi yöntemi. Otonom araçlar, bu sayede sürüş sırasında en doğru kararları alabilir, değişen yol ve trafik koşullarına uyum sağlayabilir ve güvenli bir yolculuk sunabilir.

## Slide 6
Otonom Araçlarda
Yol Planlama
2

## Slide 7: Otonom Araçlarda Yol Planlama
Yol planlama, bir aracın belirli bir başlangıç noktasından hedefe ulaşmak için izlediği yolu belirleme sürecidir. Eğer bir araç, çevresel değişimlere anında adapte olamayacak şekilde plan yaparsa, kazalar, trafik sıkışıklıkları veya verimsiz rotalarla karşılaşabilir. Bu alandaki en büyük zorluk, araçların yalnızca önceden belirlenmiş bir yol haritasına değil, sürekli değişen çevresel koşullara göre dinamik bir şekilde yol alması gerektiğidir.

## Slide 8: Geleneksel yol planlama algorıtmaları ve sınırlamaları
A* Algoritması : A* algoritması, «en uygun» yol seçeneğini bulmaya çalışırken, gereksiz dallanmalardan kaçınarak daha hızlı bir şekilde sonuca ulaşır. Dinamik çevre koşulları ve engellerle başa çıkmada başarılıdır ancak «gerçek zamanlı değişimlere tepki verme» konusunda sınırlıdır.
Dijkstra Algoritması : Dijkstra, her bir nokta arasındaki “en kısa yolu” hesaplamak için kullanılır ve tüm yol seçeneklerini değerlendirerek en kısa rotayı belirler ancak hesaplama maliyeti yüksek olabilir, özellikle çok büyük haritalarda veya karmaşık ortamlarda. Otonom araçlarda zaman kısıtlaması olduğu için, Dijkstra genellikle daha küçük, belirli haritalar için uygundur.

## Slide 9: Geleneksel yol planlama algorıtmaları ve sınırlamaları
RRT (Rapidly-exploring Random Tree): “RRT” algoritması, özellikle engellerle dolu ortamlarda yol planlama için kullanılan bir yöntemdir. Bu algoritma, özellikle “karmaşık ortamlar” ve “engel algılama” gereksinimi olan durumlar için uygundur. Ancak, “optimizasyon” konusunda sınırlı olabilir, yani en kısa veya en verimli yolu her zaman sunmaz. Bunun yerine, engelleri aşmak için geçici yollar sunar.

## Slide 10: Reinforcement Learning ile Yol Planlama
Reinforcement Learning (RL), bir ajanın çevresiyle etkileşimde bulunarak ve aldığı geri bildirimlerle (ödüller veya cezalar) en uygun hareketi öğrenmesi sürecidir. Otonom araçlarda yol planlama, RL ile çok daha esnek, dinamik ve akıllı hale gelir. Geleneksel algoritmaların aksine, RL tabanlı bir sistem, gerçek zamanlı veriler ve dinamik çevresel koşullar altında en iyi kararları almayı öğrenebilir.

## Slide 11: RL ile Yol Planlamanın Avantajları
Gerçek Zamanlı Öğrenme ve Uyum: Araç, sürüş sırasında karşılaştığı her durumdan “geri bildirim alır” ve buna göre bir sonraki hareketini şekillendirir. Örneğin, yol kapanması veya trafik sıkışıklığı gibi beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında, RL tabanlı bir sistem bu durumu değerlendirip en iyi alternatif rotayı bulabilir.
Esneklik ve Uyarlanabilirlik: Yolculuk sırasında meydana gelen her yeni durum, aracın daha önce öğrendiği bilgilere dayanarak daha verimli kararlar almasına yardımcı olur. Böylece araç, çevresindeki değişikliklere karşı “esnek” ve “uyarlanabilir” bir yaklaşım benimser.

## Slide 12: RL ile Yol Planlamanın Avantajları
Çoklu Amaçlı Planlama: Örneğin, güvenlik, hız ve enerji verimliliği gibi farklı hedefleri dikkate alarak bir yol planı oluşturabilir. Geleneksel algoritmalar bu tür bir optimizasyonu gerçekleştiremezken, RL tabanlı sistemler, farklı parametreleri dengede tutarak en uygun çözümü sunabilir.
Öğrenerek İyileşme: RL, “deneyim temelli” bir öğrenme yöntemidir. Başlangıçta, aracın doğru yol planlamayı öğrenmesi zaman alabilir, ancak zamanla “tecrübelerle” karar verme yeteneği artar. Bu, özellikle “uzun vadeli planlama” ve “karmaşık ortamlarda” etkili olur.

## Slide 13: Performans Karşılaştırma Tablosu
Algoritma | Hesaplama Süresi (ms) | Bellek Kullanımı (MB) | Optimal Çözüm Kalitesi (%) | Dinamik Ortama Uyarlanabilirlik
Dikstra | Yüksek | Orta | 100% | Düşük
A* | Orta | Düşük-Orta | 95-100% | Düşük
RL | Değişken (Öğrenmeye Bağlı) | Orta-Yüksek | 85-100% | Yüksek

## Slide 14
Karar Verme Süreci
3

## Slide 15: Karar Verme Süreci
Otonom araçlarda karar verme, aracın çevresel koşullara uygun hareket etmesini sağlamak için kritik bir süreçtir. Bu süreç, çeşitli sensörlerden gelen verilerin işlenmesi, potansiyel tehlikelerin değerlendirilmesi ve en uygun hareketin belirlenmesi aşamalarını içerir.

## Slide 16: Otonom Araçlarda Karar Verme Mekanizmaları
Algılama (Perception): Araç, çevresindeki verileri sensörler aracılığıyla toplar. Bu, radar, lidar, kamera ve diğer sensörlerden alınan bilgilerle yapılır.
Karar Verme (Decision Making): Algılanan çevresel veriler ışığında, araç en uygun hareketi belirler. Örneğin, trafik ışığının kırmızı olduğunu veya bir engelin bulunduğunu dikkate alır.
Hareket Planlama (Motion Planning): Bu aşamada, karar verilen hareket fiziksel olarak gerçekleştirilir. Araç, hızlanma, fren yapma ve şerit değiştirme gibi hareketleri planlar.

## Slide 17: Kural Tabanlı ve Öğrenme Tabanlı Yöntemler
karar verme süreci, genellikle iki ana yaklaşım üzerine kuruludur:
Kural Tabanlı Yaklaşım (Rule-Based Decision Making): İnsanlar tarafından önceden belirlenmiş kurallar ve mantık yapıları kullanılır.
Örnek: "Eğer önündeki araç hızlanıyorsa, mesafeyi koru.“
Kullanılan Yöntemler: Durum tabanlı kurallar (FSM - Finite State Machine), karar ağaçları.
Dezavantajlar: Karmaşık senaryolarda yetersiz kalır, esnek değildir, öğrenme yeteneği yoktur ve yeni durumlarla karşılaşıldığında sistemin yeniden ayarlanması gerekebilir.

## Slide 18: Kural Tabanlı ve Öğrenme Tabanlı Yöntemler
Öğrenme Tabanlı Yaklaşım (Learning-Based Decision Making): Verilerden öğrenerek en iyi aksiyonu belirler.
Örnek: "Önceki sürüş deneyimlerine bakarak en güvenli ve verimli yolu seç."
Kullanılan Yöntemler: Makine öğrenmesi (denetimli ve denetimsiz), derin öğrenme, Reinforcement Learning (RL).
Avantajlar: Esnek, ölçeklenebilir ve gerçek dünya koşullarına adapte olma kapasitesine sahip.
Öğrenme tabanlı yöntemler, kural tabanlı yöntemlere göre daha dinamik ve çevresel değişimlere hızla adapte olabilir.

## Slide 19: RL'nin Karar Verme Sürecindeki Rolü
Reinforcement Learning (RL), otonom araçların çevreleriyle etkileşimde bulunarak ve ödüller ile cezalarla en iyi kararları öğrenmesini sağlar. RL tabanlı karar verme, sistemin sürekli olarak çevreyi analiz etmesi ve “gerçek zamanlı olarak” en uygun aksiyonları alması anlamına gelir.

## Slide 20
Reinforcement Learning Temelleri
4

## Slide 21: Reinforcement Learning Temelleri
Reinforcement Learning (RL), bir ajan (agent) ile çevresi (environment) arasındaki etkileşimle, en iyi kararları öğrenmeye yönelik bir öğrenme yöntemidir. Bu süreç, ödüller (reward) ve cezalarla (penalty) geri bildirim alarak, ajanı zamanla doğru stratejilere yönlendirir.

## Slide 22: Reinforcement Learning Temelleri
Ajan (Agent): Kararları alan, çevresiyle etkileşime giren ve deneyimlerinden öğrenmeye çalışan sistem.
Çevre (Environment): Ajanın etkileşimde bulunduğu, değişen koşulları ve durumu temsil eder. Çevre, ajanı yönlendiren bir dizi durumdan (state) oluşur.
Durum (State): Ajanın, çevresindeki mevcut koşulları algılayarak elde ettiği bilgi. Bu durum, ajan için çevresel özelliklerin bir temsilidir.
Aksiyon (Action): Ajanın, mevcut durumda çevresiyle etkileşime girerek aldığı karar ve yaptığı harekettir.
Ödül (Reward): Ajanın bir aksiyon gerçekleştirdiğinde, çevresinden aldığı geri bildirimdir. Bu ödül, ajanı doğru kararlar almaya teşvik eder. Ajanın amacı, uzun vadeli ödülleri maksimize etmektir.

## Slide 23: Ödül Fonksiyonları ve Optimizasyon
Ödül fonksiyonu, RL'nin en kritik bileşenlerinden biridir çünkü ajanı doğru kararlar almaya yönlendiren ana faktördür. Ajan, ödülleri maksimize etmek amacıyla hareket eder. Ödül fonksiyonu, genellikle şu iki şekilde optimize edilir:
Kısa Vadeli Optimizasyon (Immediate Rewards): Ajan, her aksiyon sonrasında anlık ödülleri alır. Bu tür bir optimizasyon, kısa vadeli kazançları ön planda tutar. Ancak, yalnızca anlık ödülleri optimize etmek bazen istenmeyen sonuçlara yol açabilir.
Uzun Vadeli Optimizasyon (Long-Term Rewards):RL'nin temel hedefi, ajanı uzun vadeli ödüller elde edecek şekilde eğitmektir. Bu yaklaşımda, her aksiyonun uzun vadede sağladığı toplam ödül hesaplanır. Bu, gelecekteki ödülleri dikkate alarak daha sürdürülebilir ve etkili kararlar alınmasını sağlar.
Ödül Fonksiyonu Optimizasyonu: Ajan, ödül fonksiyonunu optimize etmek için Q-Öğrenme (Q-Learning) gibi algoritmalar kullanabilir. Bu algoritmalar, ajanı farklı aksiyonlar için hangi ödüllerin alındığını öğrenmeye yönlendirir ve en iyi aksiyonları seçmesini sağlar.

## Slide 24
5
RL Algoritmaları ve Otonom Araçlarda Kullanım

## Slide 25: Q-Learning ve Deep Q Ağları (DQN)
Q-Learning, model-free bir RL algoritmasıdır ve Q-değerleri (Q-values) ile çalışır. Q-değerleri, bir ajan için bir durum-aksyon çiftinin ne kadar değerli olduğunu temsil eder. Ajan, çevresiyle etkileşimde bulunarak bu değerleri öğrenir ve böylece en iyi aksiyonları seçmeye başlar.

## Slide 26: Q-Learning ve Deep Q Ağları (DQN)
Q-Learning algoritması temel olarak şu adımları takip eder:
Başlangıçta tüm Q-değerleri sıfır olarak atanır.
Ajan, her durumda rastgele bir aksiyon seçer ve ödülünü alır.
Q-değerlerini günceller:
[ Q(s, a) = Q(s, a) + \alpha [r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a)] ]
Derin Q Ağları (DQN), Q-Learning algoritmasının derin öğrenme ile entegrasyonudur. Derin sinir ağları, Q-değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılır. Bu sayede, Q-Learning’in temel sorunlarından biri olan “durum uzayının büyüklüğü” problemi çözülür.

## Slide 27: Q-Learning ve Deep Q Ağları (DQN)
DQN’in Avantajları:
Karmaşık ve büyük durum uzaylarında, örneğin otonom araçlarda, DQN daha verimli çalışabilir.
Derin sinir ağları, aracın çevresini daha doğru algılayıp, daha iyi aksiyonlar öğrenmesini sağlar.

## Slide 28: Policy Gradient Yöntemleri (PPO, A3C, SAC)
Policy Gradient yöntemleri, doğrudan “politikayı” öğrenmeye odaklanır. Yani, ajan, her durumda hangi aksiyonları alması gerektiğini öğrenir, Q-değerlerini öğrenmek yerine doğrudan aksiyon olasılıklarını optimize eder.
Proximal Policy Optimization (PPO): PPO, policy gradient yöntemlerinin en popüler olanlarından biridir. PPO, hem güvenli hem de verimli öğrenmeyi sağlamak amacıyla, politikalardaki değişiklikleri sınırlayarak daha kararlı bir öğrenme süreci sunar.
Avantajlar:
Yüksek doğruluk, stabil öğrenme.
Otonom araçlar için adaptif karar verme yeteneği.

## Slide 29: Policy Gradient Yöntemleri (PPO, A3C, SAC)
Asynchronous Advantage Actor-Critic (A3C): A3C, birden fazla ajanı paralel olarak çalıştırarak “asenkron öğrenme” sağlar. Bu sayede, daha hızlı ve verimli bir şekilde politika güncellenebilir.
Avantajlar:
Paralel öğrenme ile daha hızlı karar alma.
Gelişmiş performans, daha dinamik çevresel koşullar için uygundur.

## Slide 30: Policy Gradient Yöntemleri (PPO, A3C, SAC)
Soft Actor-Critic (SAC): SAC, derin öğrenme yöntemleri ile optimize edilmiş bir “off-policy” algoritmadır ve “maksimum entropi” prensibini kullanarak öğrenme sürecini stabil hale getirir. Bu, ajanların daha keşfetmeye dayalı (exploratory) ve güvenli kararlar almasını sağlar.
Avantajlar:
Keşfetme ve sömürü (exploration-exploitation) arasında iyi bir denge sağlar.
Karmaşık ortamlar ve koşullar için güçlüdür.

## Slide 31
  Ajan, çevresinin bir modelini öğrenir ve bu modeli kullanarak aksiyonlarını planlar. Bu yaklaşım, çevreyi simüle ederek, gelecekteki durumları tahmin edebilir.
  Avantajlar:
  Çevreyi daha verimli şekilde modelleyerek, daha az etkileşimle öğrenme sağlayabilir.
  Daha hızlı öğrenme süreçleri ve daha iyi karar verme kapasitesi.
  Dezavantajlar:
  Modelin doğru olması gereklidir; yanlış bir model, kötü sonuçlara yol açabilir.
  Hesaplama açısından daha yoğun olabilir.
Model-based RL ve Model-free RL Karşılaştırması
  Ajan, çevreyi modellemeden sadece ödüller ve cezalarla öğrenir. Q-Learning, DQN ve Policy Gradient yöntemleri genellikle model-free algoritmalardır.
  Avantajlar:
  Daha basit ve doğrudan.
  Hesaplama açısından daha az maliyetlidir.
  Dezavantajlar:
  Çevreyi modellemediği için daha fazla etkileşime ihtiyaç duyabilir.
  Çevresel değişimlere hızlı adaptasyon sağlamak daha zor olabilir.
Model-free RL
Model-based RL

## Slide 32: Otonom Araçlarda Kullanım
Otonom araçlarda, RL algoritmalarının kullanımı son derece kritiktir. Her bir algoritma, aracın farklı sürüş senaryolarına adaptasyonu için çeşitli avantajlar sağlar:
DQN ve Q-Learning gibi algoritmalar, araçların belirli bir rotada veya şerit değiştirmede en iyi aksiyonları öğrenmesini sağlar.
PPO ve A3C , araçların daha karmaşık çevresel koşullarda, özellikle trafik yoğunluğu veya kavşaklar gibi zorlu senaryolarda esnek ve hızlı kararlar almasını mümkün kılar.
SAC , otonom araçların karmaşık, değişken çevrelerde güvenli ve verimli bir şekilde seyahat etmelerini sağlayan keşif odaklı stratejiler sunar.

## Slide 33
6
RL ile Yol Planlama Yaklaşımları

## Slide 34: Offline ve Online RL Kullanımı
Offline RL (Batch Learning):
Offline RL, araçların önceden kaydedilmiş verilerle öğrenmesini sağlar. Bu tür bir öğrenme, araçlar gerçek dünyada etkileşimde bulunmadan önce simülasyon ortamlarında veya geçmiş veri setleri ile eğitilir.
Avantajlar:
Gerçek dünya etkileşimine girmeden önce güvenli bir öğrenme ortamı sunar.
Verimli veri kullanımı sağlar; geçmiş verilerle hızlıca eğitim yapılabilir.
Dezavantajlar:
Verilerdeki eksiklikler veya hatalar, öğrenme sürecini olumsuz etkileyebilir.
Gerçek zamanlı değişken çevre koşullarına hızlı adaptasyon sağlamak daha zordur.

## Slide 35: Offline ve Online RL Kullanımı
Online RL (Interactive Learning):
Online RL, araçların gerçek zamanlı olarak çevre ile etkileşimde bulunarak öğrenmesini sağlar. Ajan, çevresindeki ortamla sürekli etkileşime girerek ödül ve ceza mekanizmaları üzerinden kararlar alır.
Avantajlar:
Gerçek zamanlı öğrenme, çevresel değişimlere anında adapte olmayı mümkün kılar.
Ajan, her etkileşimde daha iyi sonuçlar elde edebilmek için çevresine göre optimize olabilir.
Dezavantajlar:
Gerçek dünyada deneme-yanılma süreçleri, tehlikeli veya maliyetli olabilir.
Öğrenme süreci daha uzun zaman alabilir ve sürekli etkileşim gerektirir.

## Slide 36: Offline ve Online RL Kullanımı
Genellikle her iki yaklaşım bir arada kullanılabilir. Örneğin, offline RL başlangıçta temel bir yol planlaması geliştirirken, online RL daha karmaşık ve dinamik koşullarda sürekli optimizasyon sağlar.

## Slide 37: Simülasyon Tabanlı Eğitim Yöntemleri (CARLA, AirSim)
Simülasyon tabanlı eğitim, otonom araçlar için güvenli ve maliyet etkin bir öğrenme ortamı sunar. Bu ortamlar, aracın çeşitli senaryolarda eğitim almasını sağlar ve gerçek dünya koşullarına benzer dinamikleri test etmesine olanak tanır.
CARLA (Car Learning to Act): CARLA, açık kaynaklı bir otonom araç simülatörüdür. Gerçekçi bir şehir ortamı sunar ve otonom araçların yol planlama, engel kaçınma, trafik kurallarına uyma gibi görevleri öğrenmesine olanak tanır.
AirSim: AirSim, Microsoft tarafından geliştirilen bir simülatördür ve özellikle otonom araçlar ile droneları eğitmek için kullanılır. 3D sanal ortamda araçların hareket etmesini simüle eder ve çeşitli hava koşullarında eğitim yapmayı sağlar.

## Slide 38: Simülasyon Tabanlı Eğitim Yöntemleri (CARLA, AirSim)
Simülasyon tabanlı eğitim, araçların farklı yol senaryolarında nasıl tepki vereceğini öğrenmelerine ve gerçek dünya verileri olmadan pratik yapmalarına olanak sağlar. Bu tür ortamlar, araçların çevresel faktörlere adapte olabilmesi için zengin ve güvenli bir öğrenme alanı sunar.

## Slide 39: Gerçek Dünya Verisi ile Öğrenme
Gerçek dünya verisi, otonom araçların yol planlamasında ve karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar. Gerçek dünya verileriyle öğrenme, simülasyonlarda öğrenilen bilgilerin pratikte doğruluğunu test etme ve geliştirme fırsatı sunar. Bu süreç, “model güncellemeleri”, “adaptasyon” ve “optimizasyon” açısından kritik öneme sahiptir.

## Slide 40: Gerçek Dünya Verisi ile Öğrenme
Veri Toplama: Gerçek dünya verisi, araçların sensörlerinden (LiDAR, radar, kameralar, GPS vb.) elde edilir. Bu veriler, aracın çevresi, yol durumları, diğer araçların hareketleri gibi faktörleri içerir.
Gerçek Zamanlı Öğrenme: Gerçek dünyada, araçlar sürekli olarak çevresel verileri toplar ve bu veriler üzerinden öğrenir. Ajan, çevresel değişiklikleri gözlemleyerek yol planlamasını ve karar verme sürecini sürekli optimize eder.
Veri Zorlukları ve Çeşitlilik: Gerçek dünya verisi, simülasyonlara kıyasla daha karmaşık ve düzensiz olabilir. Trafik koşulları, hava durumu değişiklikleri, ani engeller ve trafik kuralları gibi unsurlar, veri toplama ve öğrenme sürecini zorlaştırabilir.

## Slide 41
7
RL'nin Otonom Araçlarda Kullanım Örnekleri

## Slide 42: RL'nin Otonom Araçlarda Kullanım Örnekleri
Reinforcement Learning (RL), otonom araç teknolojilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Birçok büyük teknoloji şirketi, RL tabanlı sistemleri kullanarak araçlarının yol planlama ve karar verme süreçlerini optimize etmekte ve daha güvenli, verimli sürüş deneyimleri sunmaktadır.

## Slide 43: RL'nin Otonom Araçlarda Kullanım Örnekleri
Tesla:
Tesla, otonom sürüş teknolojilerinde “RL tabanlı” algoritmalar kullanarak araçlarının çevresel faktörlere adaptasyonunu sağlamakta ve sürüş kararlarını optimize etmektedir. Tesla'nın “Autopilot” sistemi, sürüş sırasında araçların çevresindeki nesneleri algılayarak sürekli olarak yolculuk planlarını iyileştirir. Tesla, RL kullanarak, şerit değiştirme, hızlanma, fren yapma gibi işlemleri daha verimli bir hale getirmeyi hedefler.
Waymo (Google'ın Otonom Araç Projesi):
Waymo, Google'ın otonom araç geliştirme koludur ve RL tabanlı yöntemleri kullanarak trafik koşullarını, yolculuk süresini ve güvenliği optimize etmeye çalışmaktadır. Waymo'nun araçları, RL algoritmalarıyla trafik ışıkları, kavşaklar ve yol koşullarına göre en iyi aksiyonları öğrenir ve uygular.

## Slide 44
8
Zorluklar ve Gelecek Çalışmalar

## Slide 45: Zorluklar ve Gelecek Çalışmalar
Reinforcement Learning (RL) tabanlı otonom araç teknolojileri, heyecan verici bir potansiyele sahip olsa da, bu teknolojinin geniş çapta uygulanabilirliği için bazı zorluklar ve engeller bulunmaktadır.

## Slide 46: Veri Gereksinimi ve Simülasyon Limitleri
Veri Gereksinimi:
RL tabanlı sistemlerin öğrenebilmesi için büyük miktarda veriye ihtiyaç duyulur. Otonom araçlar, çevresel değişkenlikler, trafik koşulları, hava durumu gibi faktörlere tepki verirken çok büyük veri setlerine dayanmalıdır. Bu, özellikle gerçek dünya verisinin toplanmasının maliyetli ve zaman alıcı olmasıyla birlikte bir zorluk teşkil eder.
Simülasyon Limitleri:
Simülatörler, gerçek dünya koşullarını tam anlamıyla yansıtmakta yetersiz kalabilir. Her ne kadar araçlar, simülasyon ortamlarında güvenli bir şekilde test edilse de, gerçek dünyada karşılaşılan küçük değişiklikler veya beklenmedik olaylar simülasyon ortamlarında modellenemeyebilir.

## Slide 47: Güvenlik ve Etik Sorunlar
Güvenlik:
Otonom araçların güvenliği, toplum ve endüstri için en kritik unsurlardan biridir. RL tabanlı karar verme sistemleri, özellikle karmaşık, hızlı değişen ve belirsiz çevresel koşullar altında her zaman güvenli sonuçlar doğurmayabilir.
Etik Sorunlar:
Otonom araçlar, RL kullanarak çevresel koşullara göre kararlar alırken, bu kararların etik açıdan doğru olup olmadığı tartışma konusu olabilir. Örneğin, bir otonom araç zor bir durumda karar almak zorunda kaldığında, bu kararın ahlaki bir dayanağı olmalıdır. "Trolley problem" gibi etik ikilemler, otonom araçların tasarımında önemli bir sorun olarak gündeme gelebilir.

## Slide 48: RL’nin Gerçek Dünya Otonom Araçlara Entegrasyonu
Gerçek Dünya Koşullarına Adaptasyon:
RL algoritmalarının simülasyon ortamlarında başarılı olsa da, gerçek dünya koşullarına entegre edilmesi çok daha zordur. Gerçek dünyada değişkenlik, belirsizlik ve karmaşıklık çok daha yüksektir, bu da otonom araçların güvenli ve verimli şekilde hareket etmesini zorlaştırır.
Donanım ve Yazılım Entegrasyonu:
Otonom araçların sensörleri, yazılımları ve donanımları arasındaki entegrasyon, RL tabanlı sistemlerin başarılı bir şekilde çalışabilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu entegrasyonun yüksek doğrulukla yapılması gereklidir, çünkü küçük bir hata bile aracın güvenliğini tehlikeye atabilir.

## Slide 49: Gelecek Çalışmalar ve Araştırma Alanları
Veri İyileştirme ve Yapay Veri Üretimi:
Gerçek dünya verilerinin yetersizliği ve çeşitliliği problemini aşmak için yapay veri üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu, simülasyon ortamlarında daha geniş veri setlerinin üretilmesine ve RL algoritmalarının daha güvenilir bir şekilde eğitilmesine olanak tanıyacaktır
Gelişmiş Güvenlik ve Etik Protokoller:
Otonom araçların güvenliğini artırmak ve etik ikilemleri çözmek için yeni güvenlik protokollerinin geliştirilmesi önemlidir. Gelecekteki çalışmalar, RL algoritmalarının güvenliğini sağlamak için daha sofistike hata tespit ve düzeltme mekanizmalarını içerebilir
Gerçek Zamanlı Öğrenme ve Adaptasyon:
Gerçek dünya koşullarında otonom araçların daha hızlı adapte olabilmesi için gerçek zamanlı öğrenme algoritmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu, araçların daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak ve insan müdahalesine gerek kalmadan karar verebilmelerini mümkün kılacaktır.

## Slide 50
9
Sonuç ve Değerlendirme

## Slide 51: Sonuç ve Değerlendirme
Otonom araç teknolojileri, ulaşımın geleceğini şekillendirecek büyük bir potansiyele sahiptir. Bu teknolojiler, trafik kazalarını azaltma, yakıt tüketimini düşürme, yolculukları daha verimli hale getirme gibi önemli faydalar sunmaktadır. Ancak, bu araçların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılabilmesi için birçok farklı bileşenin birlikte çalışması gerekmektedir. Yol planlama ve karar verme süreçleri, otonom araçların doğru ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

## Slide 52: RL ile Otonom Araçların Geleceği
Reinforcement Learning, otonom araçların çevresel koşullara adaptasyonunu mümkün kılacak ve araçların dinamik kararlar alabilmesini sağlayacak olan en güçlü araçlardan biridir. RL, otonom araçların daha önce karşılaşmadıkları durumlarla başa çıkabilmesi, zorlu trafik koşullarında güvenli ve verimli yolculuklar yapabilmesi için önemli bir potansiyel taşır. Gelecekte, RL'nin daha sofistike versiyonlarının, araçların çevresel verileri daha hızlı bir şekilde işleyebilmesi ve gerçek zamanlı olarak karar alabilmesi sağlanabilir.
RL tabanlı sistemler, özellikle veri toplama ve model geliştirme süreçlerinde daha verimli hale geldikçe, otonom araçların güvenlik, verimlilik ve esneklik düzeylerini artıracaktır. Otonom araçlar, hem simülasyon ortamlarında hem de gerçek dünyada sürekli olarak kendilerini geliştirecek ve her geçen gün daha akıllı hale geleceklerdir.

## Slide 53: Yol Planlama ve Karar Verme Süreçlerinde RL’nin Avantajları
Gerçek Zamanlı Öğrenme ve Adaptasyon:
RL, çevresel koşullar değiştikçe araçların sürekli olarak öğrenmesini sağlar. Bu, araçların yeni senaryolara hızla adapte olabilmesini mümkün kılar.
Karmaşık Durumlarla Baş Etme:
RL, karmaşık ve değişken senaryolarda en uygun aksiyonu belirleyebilir. İnsan sürücülerin bile zorlanabileceği durumlarda, RL algoritmaları araçlara güvenli ve verimli hareket yolları sunar.
Optimizasyon:
Yolculuk süresini en aza indirirken, yakıt verimliliği ve güvenliği artırabilir.
Esneklik ve Uyumluluk:
Öğrenme tabanlı bir yaklaşım olarak RL, kurallara dayalı sistemlere kıyasla daha esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar. Bu, otonom araçların farklı yol koşulları ve trafik senaryolarında etkin bir şekilde işlem yapmalarını sağlar.

## Slide 54
Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Otonom araçlar sadece bir teknoloji değil, geleceğin ulaşım devrimi.